## Slide 1
PIE
Hướng dẫn sử dụng chương trình phân tích thao tác PIE
Hoạt động không cần Internet. Chỉ với tài liệu này bạn có thể làm theo từ cài đặt đến phân tích.
PIE — Powernet Industrial Engineering · Liên hệ: lovekhl83@gmail.com

## Slide 2
Mục lục
🎯 1. Chương trình này là gì?
💾 2. Cài đặt
▶️ 3. Chạy lần đầu
🗺️ 4. Tổng quan màn hình
🔧 5. Việc đầu tiên — Đăng ký linh kiện
📹 6. Phân tích thao tác — Đo thời gian bằng video
⏱ 7. Rating và dung sai — Cơ sở của thời gian chuẩn
📊 8. Biểu đồ — Từng chu kỳ thay đổi ra sao
📈 9. Kết quả phân tích — Tổng hợp bằng số
🎬 10. So sánh video — Người lành nghề và người mới
📊 11. Phân tích chuyền — Đo thời gian từng công nhân
⚖ 12. Phân bổ công việc — Tìm nút thắt và chia đều
🔀 13. Mô phỏng bố trí — Chạy thử theo phương án đã đổi
📈 14. Dự đoán chuyền — Tính trước cho model mới
💾 15. Lưu và làm tiếp
🩺 16. Khi gặp sự cố
📖 17. Bảng thuật ngữ

## Slide 3
🎯 1. Chương trình này là gì?
Công cụ vừa xem video thao tác vừa đo "mỗi động tác mất bao nhiêu giây", rồi dùng thời gian đó để thiết kế chuyền.
1/17
Không cần cầm đồng hồ bấm giờ đứng tại hiện trường. Chỉ cần quay video rồi đo từ từ và chính xác trên máy tính.
Có thể làm gì | Giải thích
Đo thời gian chuẩn theo linh kiện | Đo và lưu số giây để lắp một linh kiện. Nhiều máy tính có thể cùng tích lũy.
Phân tích tay trái · tay phải | Xem hai tay có làm việc đều không, có tay nào đang rảnh không.
So sánh người lành nghề và người mới | Chạy song song hai video để tìm ra chỗ khác biệt. Dùng làm tài liệu đào tạo.
Cân bằng chuyền | Đo thời gian từng công nhân, tìm nút thắt cổ chai và chuyển linh kiện cho đều.
Dự đoán model mới | Dùng thời gian chuẩn đã tích lũy để tính trước takt time và số người cho model mới.
ℹ Thứ tự quan trọng — ① Đăng ký linh kiện → ② Đo thời gian bằng video → ③ Lưu thời gian chuẩn → ④ Tự động dùng cho thiết kế chuyền và dự đoán. Chỉ cần giữ đúng thứ tự này.

## Slide 4
💾 2. Cài đặt
Không có trình cài đặt phức tạp. Chỉ cần sao chép thư mục và tạo lối tắt.
2/17
Chuẩn bị
Mục | Nội dung
Máy tính | Windows 10 hoặc 11
Trình duyệt | Chrome hoặc Edge (không hỗ trợ Internet Explorer)
Internet | Không cần. Vẫn chạy được ở nơi bị chặn Internet như Trung Quốc.
Khóa bản quyền | Nhập một lần khi chạy lần đầu. Hãy xin người phụ trách.
Cách A — Dùng tệp cài đặt (khuyến nghị)
1
Sao chép toàn bộ thư mục PIE từ USB hoặc ổ đĩa mạng.
2
Nhấp đúp vào PIE_설치.bat trong thư mục.
3
Cửa sổ đen hiện ra và tự cài đặt. Lối tắt được tạo trên màn hình nền và menu Start.
4
Từ nay chỉ cần chạy bằng biểu tượng PIE trên màn hình nền.
Cách B — Chỉ sao chép thư mục

## Slide 5
💾 2. Cài đặt
2/17
1
Sao chép toàn bộ thư mục PIE vào vị trí mong muốn (ví dụ D:\PIE).
2
Nhấp đúp PIE(중국).bat trong thư mục là chạy được ngay.
📁
Sao chép thư mục PIE
▶
🖱
Nhấp đúp PIE(중국).bat
▶
⬛
Cửa sổ đen hiện ra
▶
🌐
Trình duyệt tự mở
⚠ Tắt cửa sổ đen là chương trình dừng — hãy để nguyên
Luồng từ cài đặt đến lần chạy đầu tiên
⚠ Đừng bỏ sót tệp nào trong thư mục. Thiếu thư mục mediapipe thì chức năng so sánh tư thế (Pose) sẽ không chạy. Phải sao chép nguyên cả thư mục.

## Slide 6
▶️ 3. Chạy lần đầu
Cửa sổ đen hiện ra, sau đó trình duyệt tự mở. Đừng tắt cửa sổ đen.
3/17
1
Nhấp đúp biểu tượng PIE (hoặc PIE(중국).bat).
2
Cửa sổ lệnh màu đen hiện ra. Đây là trái tim của chương trình, tắt nó là chương trình dừng. Hãy để nguyên.
3
Một lát sau trình duyệt tự mở, địa chỉ là http://127.0.0.1:8791/PIE.html.
4
Chỉ lần đầu, nhập khóa bản quyền rồi nhấn [Kích hoạt]. (Dạng: PIE-XXXX-XXXX-XXXX)
5
Khi màn hình bắt đầu hiện ra là đã sẵn sàng.

## Slide 7
▶️ 3. Chạy lần đầu
3/17
Trang chủ
Phân tích thao tác
Biểu đồ
Kết quả
So sánh video
Phân tích chuyền
Phân bổ
Mô phỏng
Quản lý linh kiện
Dự đoán chuyền
PIE
Powernet Industrial Engineering
📹 Tải video
Chưa có phiên nào được lưu
① Bên trái là menu ② Tải video tại đây ③ Rating·Dung sai (nhấn để cài đặt)
Màn hình bắt đầu — bên trái là menu, ở giữa để tạo mới hoặc mở công việc đã lưu.

## Slide 8
▶️ 3. Chạy lần đầu
3/17
⚠ Dữ liệu được lưu theo "địa chỉ". Phải luôn mở bằng 127.0.0.1:8791 thì linh kiện và thời gian chuẩn đã lưu mới hiện ra. Nếu mở bằng địa chỉ khác, đầu màn hình sẽ có dải cảnh báo đỏ và nút [Mở bằng địa chỉ chuẩn] — hãy nhấn nút đó. (Dữ liệu không bị xóa.)
💡 Khi kết thúc, hãy đóng tab trình duyệt và đóng luôn cửa sổ đen. Nếu để cửa sổ đen rồi chạy lại, địa chỉ có thể bị lệch.

## Slide 9
🗺️ 4. Tổng quan màn hình
Cột dọc bên trái là menu. Dùng lần lượt từ trên xuống dưới.
4/17
Menu | Khi nào dùng | Giải thích một dòng
🔧 Quản lý linh kiện | Trước tiên | Tạo danh sách linh kiện và tích lũy thời gian chuẩn từng linh kiện.
📹 Phân tích thao tác | Mỗi lần | Xem video và đánh dấu đầu·cuối từng động tác để đo thời gian.
📊 Biểu đồ | Sau khi phân tích | Xem bằng hình thời gian thay đổi thế nào qua từng chu kỳ.
📊 Kết quả phân tích | Sau khi phân tích | Tổng hợp bằng số: trung bình, thời gian chuẩn, đánh giá hai tay...
🎬 So sánh video | Để đào tạo | So sánh song song video người lành nghề và người mới.
📊 Phân tích chuyền | Khi xem chuyền | Đo thời gian theo linh kiện của nhiều công nhân.
⚖ Phân bổ công việc | Khi xem chuyền | Xem ai bận ai rảnh rồi chuyển linh kiện cho cân bằng.
🔀 Mô phỏng bố trí | Khi xem chuyền | Chạy thử theo phân bổ đã đổi để kiểm tra còn nút thắt không.
📈 Dự đoán chuyền | Model mới | Dùng thời gian chuẩn đã tích lũy để dự đoán takt và số người.
ℹ Nhấn thẻ Rating 100% · Dung sai 15% ở góc trên bên phải để mở Cài đặt. Hai giá trị này quyết định thời gian chuẩn (xem mục 7).

## Slide 10
🔧 5. Việc đầu tiên — Đăng ký linh kiện
Nhập tay từng linh kiện sẽ khiến mỗi người viết một kiểu và dữ liệu bị chia tách. Hãy nhập một lần từ file BOM.
5/17
1
Ở menu bên trái nhấn 🔧 Quản lý linh kiện.
2
Nhấn [📋 Nhập BOM] ở phía trên.
3
Chọn file BOM của model. (Ví dụ tên file: TênModel_BOM.xlsx)
4
Cửa sổ xem trước hiện ra, chỉ lọc linh kiện MI (cấp ....4). Kiểm tra rồi nhấn [Nhập].
5
Linh kiện được thêm vào danh sách theo dạng Mã(Tên).

## Slide 11
🔧 5. Việc đầu tiên — Đăng ký linh kiện
5/17
Trang chủ
Phân tích thao tác
Biểu đồ
Kết quả
So sánh video
Phân tích chuyền
Phân bổ
Mô phỏng
Quản lý linh kiện
Dự đoán chuyền
📋 Nhập BOM
🧹 Dọn linh kiện thiếu tên
🗑 Xóa toàn bộ
A-1001(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1002(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1003(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1004(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1001(CAP-ELEC)
Mã
A-1001
Tên
CAP-ELEC
Quy cách
400V,10uF
① Nhập BOM ② Danh sách linh kiện ③ Thông tin BOM
Màn hình quản lý linh kiện — trái là danh sách, phải là chi tiết linh kiện đã chọn.

## Slide 12
🔧 5. Việc đầu tiên — Đăng ký linh kiện
5/17
💡 BOM của model khác cũng cứ nhập vào. Mã đã có sẽ tự động bỏ qua, và nếu thiếu thông tin quy cách·nhà sản xuất thì sẽ được bổ sung.
Nhấn vào linh kiện để xem thông tin BOM (mã·tên·quy cách·số lượng·nhà sản xuất·mã khách hàng), lịch sử phân tích video và DB thời gian chuẩn.
Nút | Chức năng
📋 Nhập BOM | Trích linh kiện MI từ file BOM và thêm vào danh sách (tự loại trùng)
🧹 Dọn linh kiện thiếu tên | Chỉ xóa linh kiện đăng ký sai trước đây mà thiếu tên. Linh kiện đã có dữ liệu đo sẽ được giữ lại.
🗑 Xóa toàn bộ | Xóa tất cả danh sách linh kiện và thời gian chuẩn. Không thể hoàn tác.
⬆ Xuất ra tệp / ⬇ Nhập | Dùng khi chuyển nguyên DB linh kiện sang máy khác.

## Slide 13
📹 6. Phân tích thao tác — Đo thời gian bằng video
Đây là phần cốt lõi. Vừa xem video vừa nhấp một lần khi động tác bắt đầu và một lần khi kết thúc.
6/17
1
Nhấn menu 📹 Phân tích thao tác và mở video bằng [Tải video].
2
Chọn linh kiện đang đo ở phía trên bên phải.
3
Chọn tay — 🤚 LH(tay trái) / ✋ RH(tay phải) / 🖐 một tay(thao tác chỉ dùng một tay).
4
Phát video và nhấp lên màn hình video ngay khi động tác bắt đầu. (Dấu bắt đầu)
5
Nhấp lần nữa ngay khi động tác kết thúc. Một dòng được thêm vào bảng. (Dấu kết thúc)
6
Ghi tên thao tác và chọn phân loại (giá trị/phụ trợ/lãng phí).
7
Hết một chu kỳ thì nhấn [Chu kỳ tiếp theo] và lặp lại 3~5 lần.
8
Xong thì nhấn [💾 Lưu ST linh kiện] để lưu thời gian chuẩn vào Quản lý linh kiện.

## Slide 14
📹 6. Phân tích thao tác — Đo thời gian bằng video
6/17
▶
Video thao tác hiển thị ở đây
1
① Nhấp khi bắt đầu
2
② Nhấp khi kết thúc
Tay:
🤚 LH Tay trái
✋ RH Tay phải
🖐 Một tay
Tên thao tác
Linh kiện
Phân loại
Bắt đầu
Nhặt linh kiện
A-1001
Giá trị
00:01.2
Di chuyển tay
A-1002
Giá trị
00:02.2
Cắm vào
A-1003
Giá trị
00:03.2
✋ RH Tay phải
Ghi chép của tay khác (tham khảo — không bị xóa)
Nhặt linh kiện
A-1004
Siết chặt
A-1005
Màn hình phân tích — bên trái xem video và đánh dấu, bên phải bảng ghi tích lũy.
Cách đo riêng tay trái và tay phải
Khi đổi nút tay, video quay về đầu và chỉ ghi tiếp cho tay đó. Phần trên bảng là tay đang đo, từ đường phân cách trở xuống là ghi chép của tay khác, hiển thị mờ để tham khảo. Không bị xóa, hãy yên tâm.

## Slide 15
📹 6. Phân tích thao tác — Đo thời gian bằng video
6/17
💡 Tại sao phải đo riêng từng tay? Thao tác tốt là khi hai tay làm việc đều nhau. Nếu chỉ một tay bận thì tay đó là nút thắt, còn tay kia đang rảnh. Chênh lệch này thể hiện bằng độ cân bằng hai tay (HBR).
Chọn phân loại như sau
Phân loại | Ý nghĩa | Ví dụ
Giá trị | Thao tác cần thiết tạo ra giá trị sản phẩm | Cắm linh kiện, siết vít
Phụ trợ | Hiện cần nhưng nên loại bỏ nếu được | Nhặt linh kiện, di chuyển tay, đi lấy vật tư
Lãng phí | Thao tác phải loại bỏ | Chờ đợi, tìm kiếm, làm lại, di chuyển thừa
⚠ Cùng một động tác phải ghi tên giống hệt nhau. "Nhặt linh kiện" và "Nhặt linh kiện" sẽ bị tính là hai thao tác khác nhau. Tên giống nhau qua các chu kỳ thì mới so sánh được.
💡 Nhấn [⚡ Tự tách chu kỳ], chương trình sẽ tự chia chu kỳ dựa trên tên thao tác xuất hiện nhiều nhất. Được chia riêng theo từng tay nên hãy yên tâm.

## Slide 16
⏱ 7. Rating và dung sai — Cơ sở của thời gian chuẩn
Thời gian đo trên video là thời gian của "người đó, hôm đó". Hai giá trị này quy đổi nó thành chuẩn dùng chung cho mọi người.
7/17
ℹ Thời gian chuẩn = Thời gian đo × Rating × (1 + Dung sai)
Giá trị | Ý nghĩa | Thường là bao nhiêu?
Rating | Tốc độ của người được quay bằng bao nhiêu % so với người bình thường | Thường 100% · người nhanh 110~120% · người chậm 80~90%
Dung sai | Tỷ lệ cộng thêm cho mệt mỏi·vệ sinh·tiếp liệu | Việc nhẹ ngồi làm thường 10~15%
Ví dụ) Đo 5,0 giây, Rating 100%, Dung sai 15% → Thời gian chuẩn 5,75 giây
1
Nhấn thẻ Rating 100% · Dung sai 15% ở góc trên bên phải màn hình.
2
Sửa giá trị ở mục ⏱ Cơ sở tính thời gian chuẩn trên cùng cửa sổ Cài đặt.
3
Giá trị đã sửa được áp dụng tại thời điểm nhấn [Lưu xác định thời gian chuẩn].

## Slide 17
⏱ 7. Rating và dung sai — Cơ sở của thời gian chuẩn
7/17
⚙️ Cài đặt
⏱ Cơ sở tính thời gian chuẩn
Thời gian đo × Rating × (1 + Dung sai) = Thời gian chuẩn
Rating
100 %
Dung sai
15 %
VD: đo 5,0 giây → chuẩn 5,75 giây
① Công thức và giá trị khuyến nghị ② Sửa giá trị tại đây
Màn hình cài đặt — trên cùng là Rating·Dung sai, bên dưới là ngôn ngữ và kho lưu trữ chung.

## Slide 18
📊 8. Biểu đồ — Từng chu kỳ thay đổi ra sao
Cùng một thao tác mà thời gian chênh lệch nhiều giữa các chu kỳ nghĩa là thao tác đó không ổn định.
8/17
Mỗi cột là một chu kỳ, mỗi ô màu là một thao tác. Cùng thao tác được nối với nhau bằng dải màu giữa các chu kỳ; dải càng dày lên nghĩa là thao tác đó ngày càng chậm.
Nhặt linh kiện
Cắm vào
C1
31.6s
Nhặt linh kiện
Cắm vào
C2
33.0s
Nhặt linh kiện
Di chuyển tay
Cắm vào
C3
34.4s
① Dải nở rộng lên trên nghĩa là thao tác đó dài dần qua từng chu kỳ
Màn hình biểu đồ — phía trên là độ cân bằng hai tay, dưới là cột tích lũy theo chu kỳ và dải nối.

## Slide 19
📊 8. Biểu đồ — Từng chu kỳ thay đổi ra sao
8/17
Thao tác | Hiệu quả
Rê chuột lên ô màu | Cùng thao tác được làm nổi bật ở tất cả chu kỳ, phần còn lại mờ đi.
Nút [Dải nối cùng thao tác] | Bật/tắt dải nối các thao tác.
[Phóng dọc] 1x/1.5x/2x | Kéo dài theo chiều dọc khi các ô quá sát nhau.

## Slide 20
📈 9. Kết quả phân tích — Tổng hợp bằng số
Gom trung bình, độ lệch, thời gian chuẩn, số người cần và đánh giá hai tay vào một màn hình.
9/17
⚖ Đánh giá thao tác hai tay
Cân bằng (HBR)
74%
⚠ Tay phải RH đang rảnh → xem lại phân bổ
Tay
Tổng thời gian
Tỷ trọng
Giá trị
Phụ trợ
Lãng phí
🤚 LH Tay trái
3.4s
34%
3.4s
0.0s
0.0s
✋ RH Tay phải
2.5s
25%
2.5s
0.0s
0.0s
🖐 Một tay
4.1s
41%
4.1s
0.0s
0.0s
① Cơ cấu thời gian tay trái·phải·một tay và độ cân bằng
Màn hình kết quả — thẻ phía trên là số liệu cốt lõi, dưới là đánh giá hai tay và bảng theo chu kỳ.

## Slide 21
📈 9. Kết quả phân tích — Tổng hợp bằng số
9/17
Mục | Cách đọc
Thời gian quan sát trung bình | Trung bình các chu kỳ. σ (sigma) lớn nghĩa là dao động nhiều.
CV (hệ số biến thiên) | Dưới 10% là ổn định, trên 20% là thao tác không ổn định, cần chuẩn hóa.
Thời gian chuẩn (đại diện) | Giá trị đã áp Rating·Dung sai. Dùng cho thiết kế chuyền.
Số công nhân cần | Thời gian chuẩn ÷ takt time. Cần bao nhiêu người.
Độ đầy đủ quan sát | Cho biết cần đo thêm bao nhiêu lần để đủ tin cậy thống kê.
⚖ Đánh giá thao tác hai tay | Cơ cấu thời gian của tay trái·tay phải·một tay và độ cân bằng (HBR).
ℹ Độ cân bằng hai tay (HBR) — càng gần 100% thì hai tay càng làm việc đều. Dưới 80% nghĩa là một tay đang rảnh tương ứng, hãy cân nhắc chia lại công việc. (Thao tác một tay không được tính.)

## Slide 22
🎬 10. So sánh video — Người lành nghề và người mới
Chạy song song hai video để thấy tận mắt "khoảng cách phát sinh ở đâu". Rất hợp làm tài liệu đào tạo.
10/17
1
Mở menu 🎬 So sánh video.
2
Tải video người lành nghề ở bên trái, người mới ở bên phải.
3
Khi phát, hai video chạy đồng bộ. Chạy chậm 0,5x sẽ thấy khác biệt rõ hơn.
4
Nếu liên kết với phiên đã phân tích, có thể nhảy thẳng tới động tác mong muốn từ danh sách thao tác.
💡 Chỉ chọn 3 động tác khác biệt lớn nhất để đào tạo là hiệu quả nhất. Đừng cố sửa tất cả.

## Slide 23
📊 11. Phân tích chuyền — Đo thời gian từng công nhân
Nếu phân tích thao tác đo "thời gian chuẩn của một linh kiện", thì phân tích chuyền đo "người này thực tế dùng bao nhiêu giây trên chuyền này".
11/17
1
Trong 📊 Phân tích chuyền, nhấn [+ Thêm công nhân] để tạo công nhân.
2
Tải video của công nhân đó.
3
[⏺ Dấu bắt đầu] → khi động tác kết thúc nhấn [⏹ Dấu kết thúc]. Một dòng xuất hiện trong bảng.
4
Chọn linh kiện cho dòng đó trong bảng.
5
Nhấn [Chu kỳ tiếp theo +] và lặp lại. Từ chu kỳ 2 trở đi linh kiện tự động được kế thừa.
6
Đổi công nhân và đo cả chuyền.

## Slide 24
📊 11. Phân tích chuyền — Đo thời gian từng công nhân
11/17
🎬
Hãy chọn video của công nhân này
Dấu bắt đầu
Dấu kết thúc
Chu kỳ tiếp +
Danh sách dấu 🤚 LH Tay trái (4)
1
A-1001(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
2
A-1002(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
3
A-1003(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
✋ RH Tay phải
Ghi chép của tay khác (tham khảo — không bị xóa)
A-1004(FUSE) ▾
A-1005(FUSE) ▾
① Chọn linh kiện trong bảng ② Từ chu kỳ 2 linh kiện tự động kế thừa
Màn hình phân tích chuyền — bên trái đánh dấu, bên phải bảng tích lũy theo linh kiện.
ℹ Ở đây cũng có thể đo riêng 🤚 LH / ✋ RH / 🖐 một tay. Khi đổi tay, video quay về đầu và ghi chép của tay khác được giữ lại bên dưới để tham khảo.

## Slide 25
⚖ 12. Phân bổ công việc — Tìm nút thắt và chia đều
Nhìn một cái là biết ai bận ai rảnh, rồi kéo linh kiện sang để cân bằng.
12/17
📏 Biểu đồ Pitch
Công nhân 1
160%
Công nhân 2
124%
Công nhân 3
118%
Công nhân 4
104%
100%
① Đường đứt đỏ = takt time ② Phần gạch chéo vượt 100% = vượt takt (nút thắt)
Màn hình phân bổ — biểu đồ Yamazumi và biểu đồ Pitch.
Cách đọc biểu đồ Pitch
Mỗi cột là một công nhân, giá trị là thời gian chuẩn của người đó ÷ takt time. Vạch dọc màu trắng ở giữa là 100% (takt).

## Slide 26
⚖ 12. Phân bổ công việc — Tìm nút thắt và chia đều
12/17
Trạng thái | Ý nghĩa | Cần làm gì
Dưới 100% | Còn dư thời gian (rảnh) | Có thể nhận thêm việc từ người khác.
90~100% | Gần đầy | Giao thêm là rủi ro.
Trên 100% | Không xong trong takt = nút thắt | Phần gạch chéo là phần vượt. Hãy bớt việc cho người này.
💡 Mục tiêu là đưa tất cả các cột lên mức đều nhau ngay dưới vạch takt. Có vậy hiệu suất biên chế (tỷ lệ cân bằng) mới tăng.
Chuyển linh kiện
1
Kéo bằng chuột khối linh kiện của công nhân đang bận sang công nhân còn dư.
2
Thả vào chỗ trống sẽ thêm một công nhân mới. Dùng khi muốn thử tăng người.
3
Hài lòng rồi thì xuất Excel bằng [📥 Xuất phương án biên chế].

## Slide 27
🔀 13. Mô phỏng bố trí — Chạy thử theo phương án đã đổi
Chạy chuyền theo biên chế đã đổi ở Phân bổ công việc để xác nhận thật sự không còn nút thắt.
13/17
Cycle time (CT)
16.7s
Nút thắt
Công nhân 1
Tỷ lệ cân bằng
79%
Sản lượng/giờ
215 cái
⚠ Nút thắt
Công nhân 1
Rảnh
Công nhân 2
Rảnh
Công nhân 3
Rảnh
Công nhân 4
※ Màu xám là rảnh — giảm việc cho nút thắt (đỏ) thì cả chuyền nhanh hơn
Màn hình mô phỏng — hiển thị công nhân nút thắt và thời gian rảnh.

## Slide 28
🔀 13. Mô phỏng bố trí — Chạy thử theo phương án đã đổi
13/17
Nội dung hiển thị | Ý nghĩa
Cycle time (CT) | Thời gian chuyền cho ra một sản phẩm. Do người chậm nhất quyết định.
Đánh dấu nút thắt | Người quyết định CT. Phải giảm ở đây thì chuyền mới nhanh hơn.
Thời gian rảnh | Tổng thời gian chờ của từng người.
Tỷ lệ cân bằng | Tổng khối lượng ÷ (CT × số người). Càng cao càng chia đều.
Sản lượng mỗi giờ | 3600 ÷ CT.

## Slide 29
📈 14. Dự đoán chuyền — Tính trước cho model mới
AI·SMT có thể suy ra takt từ số linh kiện, nhưng MI thì không. Vì vậy phải tính bằng thời gian chuẩn đã tích lũy.
14/17
1
Mở 📈 Dự đoán chuyền.
2
Nhập linh kiện và số lượng của model mới. (Chọn từ danh sách rồi nhập số lượng)
3
Nhập thời gian vận hành và mục tiêu sản lượng ngày, takt time mục tiêu sẽ được tính ngược.
4
Kết quả cho ra cycle time dự kiến · số người cần · tỷ lệ cân bằng · trình tự thao tác từng công đoạn.
5
Lưu cấu hình để lần sau mở lại, cũng có thể xuất Excel.
Nhập cấu hình linh kiện (BOM)
Chọn linh kiện... ▾
Số lượng
2
+ Thêm
A-1001(CAP-ELEC)
×1
4.2s
A-1002(CAP-ELEC)
×2
5.2s
A-1003(CAP-ELEC)
×3
6.2s
Cycle time dự kiến
22.4s
Số người cần
5 người
Tỷ lệ cân bằng
86%
Biên chế công đoạn dự kiến
Công đoạn 1
A-1001 → A-1002
Công đoạn 2
A-1002 → A-1003
Công đoạn 3
A-1003 → A-1004
Màn hình dự đoán — nhập cấu hình linh kiện sẽ ra takt, số người và biên chế công đoạn.

## Slide 30
📈 14. Dự đoán chuyền — Tính trước cho model mới
14/17
⚠ Chỉ tính các linh kiện đã lưu thời gian chuẩn. Linh kiện thiếu sẽ được hiển thị riêng — hãy đo và lưu bằng Phân tích thao tác trước.

## Slide 31
💾 15. Lưu và làm tiếp
Lưu giữa chừng thì sau này có thể làm tiếp y nguyên.
15/17
Cách | Nơi lưu | Khi nào dùng
💾 Lưu nội dung phân tích (phiên) | Trong trình duyệt máy này | Khi làm tiếp trên cùng một máy
↑ Xuất tệp (.wvas) | Tệp trong thư mục tùy chọn | Khi chuyển sang máy khác hoặc sao lưu
Lưu ST linh kiện | DB Quản lý linh kiện | Khi tích lũy thời gian chuẩn từng linh kiện
Cài đặt > Kho lưu trữ chung | Thư mục mạng hoặc máy chủ nội bộ | Khi tích lũy chung trong cùng một nhà máy
Cài đặt > Kho lưu trữ chung > 📊 Google Sheets | Google Trang tính | Khi chia sẻ giữa các khu vực xa nhau (cần Internet)
💡 Khi nhiều người chia nhau đo, hãy đăng ký thư mục chung (hoặc máy chủ) trong Cài đặt. Mỗi lần khởi động chương trình sẽ tự động hợp nhất dữ liệu của nhau.

## Slide 32
🩺 16. Khi gặp sự cố
Hầu như mọi vấn đề đều thuộc một trong bốn trường hợp dưới đây.
16/17
Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý
Linh kiện·thời gian chuẩn biến mất hết | Địa chỉ (cổng) bị lệch. Dữ liệu không bị xóa. | Đóng hết cửa sổ đen và cửa sổ PIE rồi chạy lại. Hoặc nhấn [Mở bằng địa chỉ chuẩn] trên dải cảnh báo đỏ.
Đã chạy nhưng không thấy màn hình | Cửa sổ trình duyệt bị khuất phía sau. | Mở trực tiếp http://127.0.0.1:8791/PIE.html trong trình duyệt.
So sánh tư thế (Pose) không chạy | Thiếu thư mục mediapipe, hoặc mở tệp bằng nhấp đúp. | Nhất định phải chạy bằng PIE(중국).bat và kiểm tra đã sao chép nguyên thư mục.
Video không mở được | Trình duyệt không hỗ trợ codec đó. | Hãy chuyển sang định dạng MP4 (H.264).
Không thấy nút lưu·mở | Không phải Chrome/Edge. | Hãy mở bằng Chrome hoặc Edge.
⚠
Đã mở bằng địa chỉ khác thường lệ — linh kiện·thời gian chuẩn đã lưu không hiện ra
Trình duyệt lưu dữ liệu theo từng địa chỉ. (Dữ liệu không bị xóa)
Mở bằng địa chỉ chuẩn
※ Thấy dải này thì nhấn nút, hoặc đóng hết cửa sổ rồi chạy lại
Dải cảnh báo hiện ở đầu màn hình khi địa chỉ bị lệch
ℹ Nếu vẫn không được, hãy gửi hiện tượng + ảnh chụp màn hình cho người phụ trách. lovekhl83@gmail.com

## Slide 33
📖 17. Bảng thuật ngữ
Chỉ gom những từ hay dùng tại hiện trường.
17/17
Thuật ngữ | Giải thích dễ hiểu
Takt time (T/T) | Cứ bao nhiêu giây phải ra một sản phẩm. Thời gian vận hành ÷ Mục tiêu sản lượng
Cycle time (CT) | Thời gian thực tế để ra một sản phẩm. Do người chậm nhất quyết định.
Thời gian chuẩn (ST) | Thời gian quy định ai làm cũng mất khoảng đó. Thời gian đo × Rating × (1+Dung sai)
Rating | Tốc độ người được quay bằng bao nhiêu % so với mức bình thường
Dung sai | Tỷ lệ cộng thêm cho mệt mỏi·vệ sinh...
Thao tác giá trị | Thao tác cần thiết tạo ra giá trị sản phẩm
Thao tác phụ trợ | Hiện cần nhưng nên loại bỏ nếu được
Lãng phí | Thao tác phải loại bỏ (chờ·tìm·làm lại)
Tỷ lệ cân bằng | Công việc được chia đều đến mức nào. Càng cao càng tốt
Nút thắt | Điểm mất nhiều thời gian nhất, quyết định tốc độ chuyền
HBR (cân bằng hai tay) | Tay trái và tay phải làm việc đều đến mức nào
Công đoạn MI | Công đoạn người cắm linh kiện bằng tay
BOM | Bảng danh sách linh kiện của model đó