## Slide 1
PIE
PIE 作业分析程序 使用指南
无需联网即可运行。仅凭本文档即可完成从安装到分析的全过程。
PIE — Powernet Industrial Engineering · 咨询: lovekhl83@gmail.com

## Slide 2
目录
🎯 1. 这是什么程序?
💾 2. 安装
▶️ 3. 首次运行
🗺️ 4. 界面概览
🔧 5. 首先要做的 — 登记部品
📹 6. 作业分析 — 用视频测量时间
⏱ 7. 评比系数与宽放率 — 标准工时的基准
📊 8. 图表 — 各循环有何变化
📈 9. 分析结果 — 以数字整理查看
🎬 10. 视频对比 — 熟练者与非熟练者
📊 11. 产线分析 — 测量各作业者的时间
⚖ 12. 作业分配 — 找出瓶颈并均衡分配
🔀 13. 布局模拟 — 按调整后的方案运行
📈 14. 产线预测 — 提前计算新机种
💾 15. 保存与续做
🩺 16. 出现问题时
📖 17. 术语表

## Slide 3
🎯 1. 这是什么程序?
一边看作业视频，一边测量"每个动作用了几秒"，并用这些时间来设计产线的工具。
1/17
不必拿着秒表站在现场。把视频拍回来，在电脑上慢慢地、准确地测量即可。
能做什么 | 说明
测量部品标准工时 | 测量插入一个部品需要几秒并保存。多台电脑可以共同累积。
左手·右手分析 | 查看双手是否均衡作业，是否有一只手在空闲。
熟练者与非熟练者对比 | 并排播放两段视频，找出差异所在。可作为培训资料。
产线平衡 | 测量各作业者的时间，找出瓶颈，通过调整部品使其均衡。
新机种预测 | 用已累积的部品标准工时，预先计算新机种的节拍时间与人数。
ℹ 重要的顺序 — ① 登记部品 → ② 用视频测量时间 → ③ 保存标准工时 → ④ 自动用于产线设计与预测。只要遵守这个顺序即可。

## Slide 4
💾 2. 安装
没有复杂的安装程序。复制文件夹并创建快捷方式就是全部。
2/17
准备事项
项目 | 内容
电脑 | Windows 10 或 11
浏览器 | Chrome 或 Edge（不支持 Internet Explorer）
网络 | 不需要。 在中国等无法上网的环境同样可以运行。
许可证密钥 | 首次运行时输入一次。请向负责人索取。
方法 A — 使用安装文件（推荐）
1
从 U 盘或网络驱动器整体复制 PIE 文件夹。
2
双击文件夹中的 PIE_설치.bat。
3
出现黑色窗口并自动安装。桌面和开始菜单会生成快捷方式。
4
之后用桌面的 PIE 图标启动即可。
方法 B — 仅复制文件夹

## Slide 5
💾 2. 安装
2/17
1
将整个 PIE 文件夹复制到需要的位置（例如 D:\PIE）。
2
双击文件夹中的 PIE 실행.bat 即可运行。
📁
复制 PIE 文件夹
▶
🖱
双击 PIE 실행.bat
▶
⬛
出现黑色窗口
▶
🌐
浏览器自动打开
⚠ 关闭黑色窗口程序就会结束 — 请保持打开
从安装到首次运行的流程
⚠ 请勿遗漏文件夹中的文件。 缺少 mediapipe 文件夹时，姿势(Pose)对比功能将无法运行。必须整个文件夹一起复制。

## Slide 6
▶️ 3. 首次运行
会出现黑色窗口，随后浏览器自动打开。请不要关闭黑色窗口。
3/17
1
双击桌面的 PIE 图标（或 PIE 실행.bat）。
2
出现黑色命令窗口。它是程序的心脏，关闭它程序就会结束。请保持打开。
3
稍后浏览器自动打开，地址为 http://127.0.0.1:8791/PIE.html。
4
仅首次需要输入许可证密钥并点击[激活]。（格式：PIE-XXXX-XXXX-XXXX）
5
出现起始画面即表示准备完成。

## Slide 7
▶️ 3. 首次运行
3/17
主页
作业分析
图表
分析结果
视频对比
产线分析
作业分配
布局模拟
部品管理
产线预测
PIE
Powernet Industrial Engineering
📹 加载视频
没有已保存的会话
① 左侧是菜单 ② 在这里加载视频 ③ 评比系数·宽放率(点击可设置)
起始画面 — 左侧是菜单，中间可新建或加载已保存的作业。

## Slide 8
▶️ 3. 首次运行
3/17
⚠ 数据按"地址"分别保存。 必须始终以 127.0.0.1:8791 打开，之前保存的部品与标准工时才会显示。若以其他地址打开，画面顶部会出现红色警告条和 [用标准地址打开] 按钮，请点击它。（数据并未被删除。）
💡 结束程序时，请关闭浏览器标签页，并一并关闭黑色窗口。若保留黑色窗口再次启动，地址可能会偏移。

## Slide 9
🗺️ 4. 界面概览
左侧竖列是菜单。按从上到下的顺序使用即可。
4/17
菜单 | 何时使用 | 一句话说明
🔧 部品管理 | 最先 | 创建部品清单，并累积各部品的标准工时。
📹 作业分析 | 每次 | 边看视频边标记每个动作的开始与结束以测量时间。
📊 图表 | 分析后 | 以图形查看各循环时间的变化。
📊 分析结果 | 分析后 | 以数字整理平均值、标准工时、双手评价等。
🎬 视频对比 | 培训用 | 并排对比熟练者与非熟练者的视频。
📊 产线分析 | 查看产线时 | 测量多名作业者各部品的时间。
⚖ 作业分配 | 查看产线时 | 查看谁忙谁闲，通过移动部品实现均衡。
🔀 布局模拟 | 查看产线时 | 按调整后的分配运行，确认是否还有瓶颈。
📈 产线预测 | 新机种 | 用累积的标准工时预测新机种的节拍与人数。
ℹ 点击右上角的 评比系数 100% · 宽放率 15% 标签即可打开设置。这两个值决定标准工时（参见第 7 项）。

## Slide 10
🔧 5. 首先要做的 — 登记部品
逐个手动输入部品会因人而异写法不同，导致数据分裂。请从 BOM 表一次性导入。
5/17
1
在左侧菜单点击 🔧 部品管理。
2
点击上方的 [📋 导入 BOM]。
3
选择机种的 BOM 表文件。（文件名示例：机种名_BOM.xlsx）
4
出现预览窗口，仅筛选 MI 部品（层级 ....4）显示。确认后点击[导入]。
5
部品以 品号(品名) 的形式加入清单。

## Slide 11
🔧 5. 首先要做的 — 登记部品
5/17
主页
作业分析
图表
分析结果
视频对比
产线分析
作业分配
布局模拟
部品管理
产线预测
📋 导入 BOM
🧹 清理无品名部品
🗑 全部重置
A-1001(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1002(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1003(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1004(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1001(CAP-ELEC)
品号
A-1001
品名
CAP-ELEC
规格
400V,10uF
① 导入 BOM ② 部品清单 ③ BOM 信息
部品管理画面 — 左侧为部品清单，右侧为所选部品的详情。

## Slide 12
🔧 5. 首先要做的 — 登记部品
5/17
💡 其他机种的 BOM 也可以直接导入。 已存在的品号会自动跳过，若原本缺少规格·厂商信息则会补全。
点击部品可查看该部品的 BOM 信息（品号·品名·规格·单位数量·厂商·客户料号）、视频分析履历与标准时间 DB。
按钮 | 作用
📋 导入 BOM | 从 BOM 表提取 MI 部品加入清单（自动排除重复）
🧹 清理无品名部品 | 仅删除以前错误登记而无品名的部品。有测量数据的部品会保留。
🗑 全部重置 | 全部清除部品清单与标准工时。无法撤销。
⬆ 导出到文件 / ⬇ 导入 | 将部品 DB 整体迁移到其他电脑时使用。

## Slide 13
📹 6. 作业分析 — 用视频测量时间
这是本程序的核心。看视频时，动作开始点一次、结束再点一次即可。
6/17
1
点击 📹 作业分析 菜单，用 [加载视频] 打开作业视频。
2
在右上方选择正在测量的部品。
3
选择手 — 🤚 LH(左手) / ✋ RH(右手) / 🖐 单手(仅用一只手的作业)。
4
播放视频，在动作开始的瞬间点击视频画面。（开始标记）
5
在动作结束的瞬间再次点击。表格中会增加一行。（结束标记）
6
填写作业名称，选择分类（净作业/辅助/浪费）。
7
一个循环结束后点 [下一循环]，以同样方式重复 3~5 次。
8
完成后点击 [💾 保存部品 ST]，将标准工时保存到部品管理。

## Slide 14
📹 6. 作业分析 — 用视频测量时间
6/17
▶
这里显示作业视频
1
① 开始时点击
2
② 结束时点击
手:
🤚 LH 左手
✋ RH 右手
🖐 单手作业
作业名
部品
分类
开始
取部品
A-1001
净作业
00:01.2
手部移动
A-1002
净作业
00:02.2
插入
A-1003
净作业
00:03.2
✋ RH 右手
其他手的记录(仅供参考 — 不会被删除)
取部品
A-1004
紧固
A-1005
作业分析画面 — 左侧看视频标记，右侧表格中累积记录。
如何分别测量左手与右手
切换手的按钮后，视频会回到开头，并只继续记录该手。表格上方是当前测量的手，分隔线以下是其他手的记录，以浅色作为参考保留。不会被删除，请放心。

## Slide 15
📹 6. 作业分析 — 用视频测量时间
6/17
💡 为什么要分手测量? 双手均衡作业才是好的作业。若只有一只手忙，那只手就是瓶颈，另一只手在空闲。这个差异用双手平衡度(HBR)表示。
分类这样选
分类 | 含义 | 示例
净作业 | 创造产品价值的必要作业 | 插入部品、拧螺丝
辅助 | 目前必要但最好能消除的作业 | 取部品、手部移动、去取材料
浪费 | 应当消除的作业 | 等待、寻找、返工、无谓移动
⚠ 相同动作请填写完全相同的名称。"取部品"与"取 部品"会被统计为不同作业。各循环名称一致才能对比。
💡 点击 [⚡ 自动分离循环]，程序会以出现最频繁的作业名称为基准自动划分循环。会按手分别划分，请放心。

## Slide 16
⏱ 7. 评比系数与宽放率 — 标准工时的基准
视频中测得的是"那个人、那一天"所用的时间。这两个值把它换算成对所有人通用的基准。
7/17
ℹ 标准时间 = 实测时间 × 评比系数 × (1 + 宽放率)
数值 | 含义 | 一般取值
评比系数 | 所拍作业者的速度相当于普通人的百分之多少 | 一般 100% · 快的人 110~120% · 慢的人 80~90%
宽放率 | 为疲劳·如厕·补料等追加的比例 | 坐姿轻作业一般为 10~15%
例）实测 5.0 秒、评比系数 100%、宽放率 15% → 标准时间 5.75 秒
1
点击画面右上角的 评比系数 100% · 宽放率 15% 标签。
2
在设置窗口顶部的 ⏱ 标准时间计算基准 中修改数值。
3
修改后的值以点击 [确定保存标准时间] 的时点为准生效。

## Slide 17
⏱ 7. 评比系数与宽放率 — 标准工时的基准
7/17
⚙️ 设置
⏱ 标准时间计算基准
实测时间 × 评比系数 × (1 + 宽放率) = 标准时间
评比系数
100 %
宽放率
15 %
例：实测 5.0 秒 → 标准时间 5.75 秒
① 公式与建议值 ② 在这里修改数值
设置画面 — 顶部为评比系数·宽放率，下方为语言与共享存储设置。

## Slide 18
📊 8. 图表 — 各循环有何变化
同样的作业若各循环时间参差不齐，说明该作业不稳定。
8/17
一根柱子代表一个循环，一个色块代表一项作业。相同作业在各循环之间以色带相连，色带越来越粗表示该作业正逐渐变慢。
取部品
插入
C1
31.6s
取部品
插入
C2
33.0s
取部品
手部移动
插入
C3
34.4s
① 色带向上变宽表示该作业每个循环都在变长
图表画面 — 上方是双手平衡度，下方是各循环累积柱与连接带。

## Slide 19
📊 8. 图表 — 各循环有何变化
8/17
操作 | 效果
将鼠标移到色块上 | 相同作业会在所有循环中高亮，其余变暗。
[相同作业连接带] 按钮 | 开关连接作业的色带。
[纵向放大] 1x/1.5x/2x | 区块过密看不清时纵向拉伸。

## Slide 20
📈 9. 分析结果 — 以数字整理查看
把平均值、偏差、标准工时、所需人数以及双手评价汇总在一个画面。
9/17
⚖ 双手作业评价
平衡度(HBR)
74%
⚠ RH 右手在空闲 → 建议重新分配
手
总时间
占比
净作业
辅助
浪费
🤚 LH 左手
3.4s
34%
3.4s
0.0s
0.0s
✋ RH 右手
2.5s
25%
2.5s
0.0s
0.0s
🖐 单手作业
4.1s
41%
4.1s
0.0s
0.0s
① 左手·右手·单手的时间构成与平衡度
分析结果画面 — 上方卡片是核心数字，下方是双手评价与各循环表格。

## Slide 21
📈 9. 分析结果 — 以数字整理查看
9/17
项目 | 解读方法
平均实测时间 | 各循环的平均值。σ(西格玛)大表示波动大。
CV(变异系数) | 10% 以下为稳定，超过 20% 说明作业不稳定，需要标准化。
标准时间(代表值) | 应用评比系数·宽放率后的值。用于产线设计。
所需作业者 | 标准时间 ÷ 节拍时间。需要几个人。
观测充分性 | 提示还需要再测几次才具备统计可信度。
⚖ 双手作业评价 | 左手·右手·单手的时间构成与平衡度(HBR)。
ℹ 双手平衡度(HBR) — 越接近 100% 表示双手作业越均衡。低于 80% 时说明一只手在相应地空闲，建议考虑重新分配作业。（单手作业不计入。）

## Slide 22
🎬 10. 视频对比 — 熟练者与非熟练者
并排播放两段视频，用眼睛看出"差距在哪里产生"。很适合作为培训资料。
10/17
1
打开 🎬 视频对比 菜单。
2
左侧加载熟练者视频，右侧加载非熟练者视频。
3
播放时两段视频会同步移动。用 0.5 倍慢放更容易看出差异。
4
连接已分析的会话后，可从作业列表直接跳转到想看的动作。
💡 只挑差距最大的 3 个动作进行培训效果最好。不要试图全部纠正。

## Slide 23
📊 11. 产线分析 — 测量各作业者的时间
如果说作业分析测的是"单个部品的标准工时"，产线分析测的就是"这条线上这个人实际用了几秒"。
11/17
1
在 📊 产线分析 中用 [+ 添加作业者] 创建作业者。
2
加载该作业者的视频。
3
[⏺ 开始标记] → 动作结束时 [⏹ 结束标记]。表格中生成一行。
4
在表格中为该行选择部品。
5
点 [下一循环 +] 继续重复。从第 2 循环起部品会自动沿用。
6
切换作业者，测量整条产线。

## Slide 24
📊 11. 产线分析 — 测量各作业者的时间
11/17
🎬
请选择该作业者的视频
开始标记
结束标记
下一循环 +
标记列表 🤚 LH 左手 (4)
1
A-1001(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
2
A-1002(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
3
A-1003(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
✋ RH 右手
其他手的记录(仅供参考 — 不会被删除)
A-1004(FUSE) ▾
A-1005(FUSE) ▾
① 在表格中选择部品 ② 从第 2 循环起部品自动沿用
产线分析画面 — 左侧标记，右侧表格按部品累积。
ℹ 这里同样可以分别测量 🤚 LH / ✋ RH / 🖐 单手。切换手后视频回到开头，其他手的记录在下方作为参考保留。

## Slide 25
⚖ 12. 作业分配 — 找出瓶颈并均衡分配
一眼看出谁忙谁闲，拖动部品来调整平衡。
12/17
📏 节距图
作业者 1
160%
作业者 2
124%
作业者 3
118%
作业者 4
104%
100%
① 红色虚线 = 节拍时间 ② 超过 100% 的斜纹 = 超出节拍(瓶颈)
作业分配画面 — 山积图柱状与节距图。
节距图(Pitch Diagram)的读法
一根柱子代表一名作业者，数值为该人的标准工时 ÷ 节拍时间。中间的白色竖线是 100%(节拍)。

## Slide 26
⚖ 12. 作业分配 — 找出瓶颈并均衡分配
12/17
状态 | 含义 | 应对
低于 100% | 时间有富余（空闲） | 可以从他人处接受工作。
90~100% | 几乎已满 | 再增加会有风险。
超过 100% | 无法在节拍内完成 = 瓶颈 | 斜纹部分为超出量。请减轻其工作。
💡 目标是让所有柱子都均匀地略低于节拍线。这样编成效率（平衡率）才会提高。
移动部品
1
用鼠标拖动繁忙作业者的部品块，放到有余力的作业者上。
2
放到空白处会新增一名作业者。想尝试增加人数时使用。
3
满意后用 [📥 导出编成方案] 导出为 Excel。

## Slide 27
🔀 13. 布局模拟 — 按调整后的方案运行
用作业分配中调整后的编成运行产线，确认是否真的没有瓶颈。
13/17
节拍周期(CT)
16.7s
瓶颈
作业者 1
平衡率
79%
每小时产量
215个
⚠ 瓶颈
作业者 1
空闲
作业者 2
空闲
作业者 3
空闲
作业者 4
※ 灰色为空闲 — 减轻瓶颈(红色)的工作，整体就会加快
布局模拟画面 — 显示瓶颈作业者与空闲时间。

## Slide 28
🔀 13. 布局模拟 — 按调整后的方案运行
13/17
显示内容 | 含义
节拍周期(CT) | 产线产出一个产品所需时间。由最慢的人决定。
瓶颈标示 | 决定 CT 的人。必须缩短此处产线才会加快。
空闲时间 | 各人等待时间的合计。
平衡率 | 总作业量 ÷ (CT × 人数)。越高表示分配越均匀。
每小时产量 | 3600 ÷ CT。

## Slide 29
📈 14. 产线预测 — 提前计算新机种
AI·SMT 可由部品数推出节拍，而 MI 不行。因此要用累积的标准工时来计算。
14/17
1
打开 📈 产线预测。
2
输入新机种的部品与数量。（从部品清单中选择并输入数量）
3
输入可动时间与日产量目标后，会反算出目标节拍时间。
4
结果会给出预计节拍周期 · 所需人数 · 平衡率 · 各工序作业顺序。
5
保存构成后下次可再次加载，也可导出为 Excel。
部品构成 (BOM) 输入
选择部品... ▾
数量
2
+ 添加
A-1001(CAP-ELEC)
×1
4.2s
A-1002(CAP-ELEC)
×2
5.2s
A-1003(CAP-ELEC)
×3
6.2s
预计节拍周期
22.4s
所需人数
5人
平衡率
86%
预计工序编成
工序 1
A-1001 → A-1002
工序 2
A-1002 → A-1003
工序 3
A-1003 → A-1004
产线预测画面 — 输入部品构成后得出节拍、人数与工序编成。

## Slide 30
📈 14. 产线预测 — 提前计算新机种
14/17
⚠ 仅计算已保存标准工时的部品。缺失的部品会另行显示，请先用作业分析测量并保存该部品。

## Slide 31
💾 15. 保存与续做
作业途中保存，之后可以原样继续。
15/17
方式 | 保存位置 | 何时使用
💾 保存分析内容（会话） | 本机浏览器内 | 在同一台电脑上继续时
↑ 导出文件 (.wvas) | 所选文件夹中的文件 | 迁移到其他电脑或备份时
保存部品 ST | 部品管理 DB | 累积各部品标准工时时
设置 > 共享存储 | 网络文件夹或公司服务器 | 在同一工厂内共同累积时
设置 > 共享存储 > 📊 谷歌表格 | 谷歌电子表格 | 不同地区之间共享时(需要互联网)
💡 多人分工测量时，请在设置中登记共享文件夹（或服务器）。每次启动程序都会自动合并彼此的数据。

## Slide 32
🩺 16. 出现问题时
几乎所有问题都属于下面四种之一。
16/17
现象 | 原因 | 解决
部品·标准工时全部消失 | 地址(端口)偏移了。数据并未被删除。 | 关闭全部黑色窗口与 PIE 窗口后重新启动。也可点击红色警告条的 [用标准地址打开]。
启动了但画面不出现 | 浏览器窗口被挡在后面。 | 在浏览器中直接打开 http://127.0.0.1:8791/PIE.html。
姿势(Pose)对比无法使用 | 缺少 mediapipe 文件夹，或直接双击文件打开。 | 务必用 PIE 실행.bat 启动，并确认整个文件夹已复制。
视频打不开 | 浏览器不支持该编码。 | 请转换为 MP4(H.264) 格式。
看不到保存·加载按钮 | 不是 Chrome/Edge。 | 请用 Chrome 或 Edge 打开。
⚠
以与平时不同的地址打开 — 已保存的部品·标准工时不会显示
浏览器按地址分别保存数据。(数据并未被删除)
用标准地址打开
※ 看到此条时请点击按钮，或关闭所有窗口后重新启动
地址偏移时画面顶部出现的警告条
ℹ 若仍无法解决，请将现象 + 画面照片发给负责人。lovekhl83@gmail.com

## Slide 33
📖 17. 术语表
仅收录现场常用的说法。
17/17
术语 | 通俗说明
节拍时间(T/T) | 每隔几秒必须产出一个产品。可动时间 ÷ 产量目标
节拍周期(CT) | 实际产出一个所需时间。由最慢的人决定。
标准时间(ST) | 规定任何人做大约都需要这么久的时间。实测时间 × 评比系数 × (1+宽放率)
评比系数 | 所拍人员的速度相当于普通水平的百分之多少
宽放率 | 为疲劳·如厕等追加的比例
净作业 | 创造产品价值的必要作业
辅助作业 | 目前必要但最好能消除的作业
浪费 | 应当消除的作业（等待·寻找·返工）
平衡率 | 作业分配得有多均匀。越高越好
瓶颈 | 耗时最长、决定产线速度的环节
HBR(双手平衡度) | 左手与右手作业的均衡程度
MI 工序 | 由人工手动插件的工序
BOM | 该机种所用部品的清单表