## Slide 1
PIE
PIE 작업분석 프로그램 사용 가이드
인터넷이 없어도 동작합니다. 이 문서 하나로 설치부터 분석까지 따라 할 수 있습니다.
PIE — Powernet Industrial Engineering · 문의: lovekhl83@gmail.com

## Slide 2
목차
🎯 1. 이 프로그램은 무엇인가요?
💾 2. 설치하기
▶️ 3. 처음 실행하기
🗺️ 4. 화면 둘러보기
🔧 5. 먼저 할 일 — 부품 등록하기
📹 6. 작업분석 — 영상으로 시간 재기
⏱ 7. 레이팅과 여유율 — 표준시간의 기준
📊 8. 차트 — 사이클마다 어떻게 달라졌나
📈 9. 분석결과 — 숫자로 정리해서 보기
🎬 10. 영상비교 — 숙련자와 비숙련자
📊 11. 라인분석 — 작업자별 시간 재기
⚖ 12. 작업배분 — 병목 찾고 고르게 나누기
🔀 13. 배치실험 — 바꾼 대로 돌려 보기
📈 14. 라인예측 — 신규 모델 미리 계산하기
💾 15. 저장하고 이어서 하기
🩺 16. 문제가 생겼을 때
📖 17. 용어 사전

## Slide 3
🎯 1. 이 프로그램은 무엇인가요?
작업 영상을 보면서 "어떤 동작이 몇 초 걸리는지"를 재고, 그 시간으로 라인을 설계하는 도구입니다.
1/17
스톱워치를 들고 현장에 서 있을 필요가 없습니다. 영상을 찍어 와서 컴퓨터로 천천히, 정확하게 재면 됩니다.
이걸로 할 수 있는 일 | 설명
부품별 표준시간 측정 | 부품 하나를 꽂는 데 몇 초 걸리는지 재서 저장합니다. 여러 PC가 같이 쌓을 수 있습니다.
왼손·오른손 분석 | 두 손이 고르게 일하는지, 한쪽이 놀고 있는지 봅니다.
숙련자 vs 비숙련자 비교 | 두 영상을 나란히 돌려 어디서 차이가 나는지 찾습니다. 교육 자료가 됩니다.
라인 밸런싱 | 작업자별 시간을 재서 병목을 찾고, 부품을 옮겨 고르게 만듭니다.
신규 모델 예측 | 쌓아 둔 부품 표준시간으로 새 모델의 택트타임과 인원을 미리 계산합니다.
ℹ 중요한 순서 — ① 부품을 등록하고 → ② 영상으로 시간을 재서 → ③ 표준시간을 저장하면 → ④ 라인 설계·예측에 자동으로 쓰입니다. 이 순서만 지키면 됩니다.

## Slide 4
💾 2. 설치하기
복잡한 설치 프로그램이 없습니다. 폴더를 복사하고 바로가기를 만드는 게 전부입니다.
2/17
준비물
항목 | 내용
컴퓨터 | 윈도우 10 또는 11
브라우저 | Chrome 또는 Edge (인터넷 익스플로러는 안 됩니다)
인터넷 | 필요 없습니다. 중국 등 인터넷이 막힌 곳에서도 그대로 동작합니다.
라이선스 키 | 첫 실행 때 한 번 입력합니다. 담당자에게 받으세요.
방법 A — 설치 파일로 (권장)
1
PIE 폴더를 통째로 USB나 네트워크 드라이브에서 복사해 옵니다.
2
폴더 안의 PIE_설치.bat를 더블클릭합니다.
3
검은 창이 뜨고 자동으로 설치됩니다. 바탕화면과 시작 메뉴에 바로가기가 만들어집니다.
4
이제 바탕화면의 PIE 아이콘으로 실행하면 됩니다.
방법 B — 그냥 폴더만 복사

## Slide 5
💾 2. 설치하기
2/17
1
PIE 폴더 전체를 원하는 위치(예: D:\PIE)에 복사합니다.
2
폴더 안의 PIE 실행.bat를 더블클릭하면 바로 실행됩니다.
📁
PIE 폴더 복사
▶
🖱
PIE 실행.bat 더블클릭
▶
⬛
검은 창이 뜬다
▶
🌐
브라우저 자동 열림
⚠ 검은 창을 끄면 프로그램이 종료됩니다 — 그냥 두세요
설치부터 첫 실행까지의 흐름
⚠ 폴더 안의 파일을 빼놓지 마세요. mediapipe 폴더가 빠지면 자세(Pose) 비교 기능이 동작하지 않습니다. 폴더 통째로 복사해야 합니다.

## Slide 6
▶️ 3. 처음 실행하기
검은 창이 뜨고, 곧 브라우저가 열립니다. 검은 창은 끄지 마세요.
3/17
1
바탕화면의 PIE 아이콘(또는 PIE 실행.bat)을 더블클릭합니다.
2
검은 명령 창이 뜹니다. 이 창이 프로그램의 심장입니다. 끄면 프로그램이 종료됩니다. 그냥 두세요.
3
잠시 후 브라우저가 자동으로 열리고 주소는 http://127.0.0.1:8791/PIE.html 입니다.
4
처음 한 번만 라이선스 키를 입력하고 [활성화]를 누릅니다. (형식: PIE-XXXX-XXXX-XXXX)
5
시작 화면이 나오면 준비 끝입니다.

## Slide 7
▶️ 3. 처음 실행하기
3/17
홈
작업분석
차트
분석결과
영상비교
라인분석
작업배분
배치실험
부품관리
라인예측
PIE
Powernet Industrial Engineering
📹 영상 불러오기
저장된 세션이 없습니다
① 왼쪽이 메뉴 ② 여기서 영상을 불러옵니다 ③ 레이팅·여유율 (눌러서 설정)
시작 화면 — 왼쪽이 메뉴, 가운데에서 새로 시작하거나 저장한 작업을 불러옵니다.

## Slide 8
▶️ 3. 처음 실행하기
3/17
⚠ 데이터는 “주소”별로 저장됩니다. 항상 127.0.0.1:8791로 열어야 이전에 저장한 부품·표준시간이 보입니다. 다른 주소로 열리면 화면 맨 위에 빨간 경고 띠와 [표준 주소로 열기] 버튼이 뜨니 그걸 누르세요. (데이터가 지워진 게 아닙니다.)
💡 프로그램을 끝낼 때는 브라우저 탭을 닫고, 검은 창도 함께 닫으세요. 검은 창을 열어둔 채 다시 실행하면 주소가 밀릴 수 있습니다.

## Slide 9
🗺️ 4. 화면 둘러보기
왼쪽 세로 줄이 메뉴입니다. 위에서 아래로 순서대로 쓰면 됩니다.
4/17
메뉴 | 언제 쓰나 | 한 줄 설명
🔧 부품관리 | 제일 먼저 | 부품 목록을 만들고, 부품별 표준시간을 모아 둡니다.
📹 작업분석 | 매번 | 영상을 보며 동작마다 시작·끝을 찍어 시간을 잽니다.
📊 차트 | 분석 후 | 사이클마다 시간이 어떻게 달라지는지 그림으로 봅니다.
📊 분석결과 | 분석 후 | 평균·표준시간·양손 평가 등 숫자로 정리해 줍니다.
🎬 영상비교 | 교육용 | 숙련자와 비숙련자 영상을 나란히 비교합니다.
📊 라인분석 | 라인 볼 때 | 작업자 여러 명의 부품별 시간을 잽니다.
⚖ 작업배분 | 라인 볼 때 | 누가 바쁘고 누가 노는지 보고 부품을 옮겨 균형을 맞춥니다.
🔀 배치실험 | 라인 볼 때 | 바꾼 배분대로 돌리면 병목이 없는지 확인합니다.
📈 라인예측 | 신규 모델 | 모아 둔 표준시간으로 새 모델의 택트·인원을 예측합니다.
ℹ 헤더 오른쪽 위의 레이팅 100% · 여유율 15% 칩을 누르면 설정이 열립니다. 이 두 값이 표준시간을 좌우합니다 (7번 항목 참고).

## Slide 10
🔧 5. 먼저 할 일 — 부품 등록하기
부품을 손으로 하나하나 치면 사람마다 다르게 적어서 데이터가 갈라집니다. BOM 엑셀에서 한 번에 가져오세요.
5/17
1
왼쪽 메뉴에서 🔧 부품관리를 누릅니다.
2
위쪽의 [📋 BOM 가져오기]를 누릅니다.
3
모델의 BOM 엑셀 파일을 고릅니다. (파일 이름 예: 모델명_BOM.xlsx)
4
미리보기 창이 뜹니다. MI 부품(단계 ....4)만 골라서 보여줍니다. 확인하고 [가져오기]를 누릅니다.
5
부품이 품번(품명) 형태로 목록에 들어갑니다.

## Slide 11
🔧 5. 먼저 할 일 — 부품 등록하기
5/17
홈
작업분석
차트
분석결과
영상비교
라인분석
작업배분
배치실험
부품관리
라인예측
📋 BOM 가져오기
🧹 품명 없는 부품 정리
🗑 전체 초기화
A-1001(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1002(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1003(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1004(CAP-ELEC)
400V,10uF,105C
A-1001(CAP-ELEC)
품번
A-1001
품명
CAP-ELEC
규격
400V,10uF
① BOM 가져오기 ② 부품 목록 ③ BOM 정보
부품관리 화면 — 왼쪽이 부품 목록, 오른쪽이 선택한 부품의 상세입니다.

## Slide 12
🔧 5. 먼저 할 일 — 부품 등록하기
5/17
💡 다른 모델 BOM도 그냥 가져오세요. 이미 있는 품번은 자동으로 건너뜁니다. 비어 있던 규격·Maker 정보가 있으면 채워 넣습니다.
부품을 클릭하면 그 부품의 BOM 정보(품번·품명·규격·단위수량·Maker·거래처품번)와 영상분석 이력, 표준시간 DB를 볼 수 있습니다.
버튼 | 하는 일
📋 BOM 가져오기 | BOM 엑셀에서 MI 부품만 뽑아 목록에 추가 (중복 자동 제외)
🧹 품명 없는 부품 정리 | 예전에 잘못 등록되어 품명이 빈 부품만 지웁니다. 측정 데이터가 있는 부품은 남깁니다.
🗑 전체 초기화 | 부품 목록과 표준시간을 모두 지웁니다. 되돌릴 수 없습니다.
⬆ 파일로 내보내기 / ⬇ 가져오기 | 다른 PC로 부품 DB를 통째로 옮길 때 씁니다.

## Slide 13
📹 6. 작업분석 — 영상으로 시간 재기
이 프로그램의 핵심입니다. 영상을 보며 동작이 시작될 때 한 번, 끝날 때 한 번 클릭하면 됩니다.
6/17
1
📹 작업분석 메뉴를 누르고 [영상 불러오기]로 작업 영상을 엽니다.
2
오른쪽 위에서 지금 재는 부품을 고릅니다.
3
손을 고릅니다 — 🤚 LH(왼손) / ✋ RH(오른손) / 🖐 한손(한 손으로만 하는 작업).
4
영상을 재생하다가 동작이 시작되는 순간 영상 위를 클릭합니다. (시작 마커)
5
동작이 끝나는 순간 다시 클릭합니다. 표에 한 줄이 추가됩니다. (종료 마커)
6
작업 이름을 적고, 분류(정미/부수/낭비)를 고릅니다.
7
한 사이클이 끝나면 [다음 사이클]로 넘어가 같은 방식으로 3~5회 반복합니다.
8
다 되면 [💾 부품 ST 저장]을 눌러 표준시간을 부품관리에 저장합니다.

## Slide 14
📹 6. 작업분석 — 영상으로 시간 재기
6/17
▶
여기에 작업 영상이 보입니다
1
① 시작할 때 클릭
2
② 끝날 때 클릭
손:
🤚 LH 왼손
✋ RH 오른손
🖐 한손작업
작업명
부품
분류
시작
부품 집기
A-1001
정미
00:01.2
손 이동
A-1002
정미
00:02.2
삽입
A-1003
정미
00:03.2
✋ RH 오른손
다른 손 기록 (참고용 — 지워지지 않습니다)
부품 집기
A-1004
체결
A-1005
작업분석 화면 — 왼쪽에서 영상을 보며 찍고, 오른쪽 표에 기록이 쌓입니다.
왼손·오른손을 따로 재는 법
손 버튼을 바꾸면 영상이 처음으로 되돌아가고, 그 손의 기록만 이어서 하게 됩니다. 표 위쪽이 지금 재는 손, 그 아래 구분선부터는 다른 손의 기록이 흐리게 참고용으로 남습니다. 지워지지 않으니 안심하세요.

## Slide 15
📹 6. 작업분석 — 영상으로 시간 재기
6/17
💡 왜 손을 나눠 재나요? 두 손이 고르게 일해야 좋은 작업입니다. 한쪽만 바쁘면 그 손이 병목이고, 반대 손은 놀고 있다는 뜻입니다. 이 차이를 양손 균형도(HBR)로 보여줍니다.
분류는 이렇게 고릅니다
분류 | 뜻 | 예
정미 | 제품 가치를 만드는 꼭 필요한 작업 | 부품 삽입, 나사 체결
부수 | 당장은 필요하지만 없앨 수 있으면 좋은 작업 | 부품 집기, 손 이동, 자재 가지러 가기
낭비 | 없애야 할 작업 | 대기, 찾기, 재작업, 불필요한 이동
⚠ 같은 동작은 이름을 똑같이 적으세요. "부품집기"와 "부품 집기"는 다른 작업으로 집계됩니다. 사이클마다 이름이 같아야 비교가 됩니다.
💡 [⚡ 사이클 자동 분리]를 누르면 가장 자주 나오는 작업 이름을 기준으로 사이클을 자동으로 나눠 줍니다. 손별로 따로 나눠지니 안심하세요.

## Slide 16
⏱ 7. 레이팅과 여유율 — 표준시간의 기준
영상에서 잰 시간은 “그 사람이, 그날” 걸린 시간입니다. 이걸 누구에게나 통하는 기준으로 바꾸는 값입니다.
7/17
ℹ 표준시간 = 측정시간 × 레이팅 × (1 + 여유율)
값 | 뜻 | 보통 얼마?
레이팅 | 찍힌 작업자의 속도가 보통 사람 대비 몇 %인가 | 보통 100% · 빠른 사람 110~120% · 느린 사람 80~90%
여유율 | 피로·화장실·자재보충 등에 더해 주는 비율 | 앉아서 하는 경작업은 보통 10~15%
예) 측정 5.0초, 레이팅 100%, 여유율 15% → 표준시간 5.75초
1
화면 오른쪽 위의 레이팅 100% · 여유율 15% 칩을 누릅니다.
2
설정 창 맨 위 ⏱ 표준시간 산정 기준에서 값을 바꿉니다.
3
바꾼 값은 [표준시간 확정 저장]을 누르는 시점에 적용됩니다.

## Slide 17
⏱ 7. 레이팅과 여유율 — 표준시간의 기준
7/17
⚙️ 설정
⏱ 표준시간 산정 기준
측정시간 × 레이팅 × (1 + 여유율) = 표준시간
레이팅
100 %
여유율
15 %
예: 측정 5.0초 → 표준시간 5.75초
① 공식과 권장값 ② 여기서 값을 바꿉니다
설정 화면 — 맨 위가 레이팅·여유율, 그 아래가 언어와 공유 저장소 설정입니다.

## Slide 18
📊 8. 차트 — 사이클마다 어떻게 달라졌나
같은 작업인데 사이클마다 시간이 들쭉날쭉하면 그 작업이 불안정하다는 뜻입니다.
8/17
막대 하나가 한 사이클입니다. 색깔 한 칸이 작업 하나입니다. 같은 작업은 사이클끼리 띠로 이어져 있어서, 띠가 점점 두꺼워지면 그 작업이 갈수록 느려지고 있다는 뜻입니다.
부품 집기
삽입
C1
31.6s
부품 집기
삽입
C2
33.0s
부품 집기
손 이동
삽입
C3
34.4s
① 띠가 위로 벌어지면 그 작업이 사이클마다 길어지고 있다는 뜻
차트 화면 — 위쪽에 양손 균형도, 아래에 사이클별 누적 막대와 연결 띠.

## Slide 19
📊 8. 차트 — 사이클마다 어떻게 달라졌나
8/17
조작 | 효과
막대에 마우스 올리기 | 같은 작업이 모든 사이클에서 강조되고 나머지는 흐려집니다.
[같은 작업 연장선] 버튼 | 작업을 잇는 띠를 켜고 끕니다.
[세로 확대] 1x/1.5x/2x | 구간이 촘촘해서 안 보일 때 세로로 늘립니다.

## Slide 20
📈 9. 분석결과 — 숫자로 정리해서 보기
평균, 편차, 표준시간, 필요 인원, 그리고 양손 평가를 한 화면에 모아 줍니다.
9/17
⚖ 양손 작업 평가
균형도(HBR)
74%
⚠ RH 오른손이 놀고 있습니다 → 재배분 검토
손
총 시간
비중
정미
부수
낭비
🤚 LH 왼손
3.4s
34%
3.4s
0.0s
0.0s
✋ RH 오른손
2.5s
25%
2.5s
0.0s
0.0s
🖐 한손작업
4.1s
41%
4.1s
0.0s
0.0s
① 왼손·오른손·한손의 시간 구성과 균형도
분석결과 화면 — 위쪽 카드가 핵심 숫자, 아래에 양손 평가와 사이클별 표.

## Slide 21
📈 9. 분석결과 — 숫자로 정리해서 보기
9/17
항목 | 읽는 법
평균 관측시간 | 사이클들의 평균. σ(시그마)가 크면 들쭉날쭉하다는 뜻.
CV(변동계수) | 10% 이하면 안정, 20% 넘으면 작업이 불안정하니 표준화가 필요합니다.
표준시간(대표) | 레이팅·여유율을 적용한 값. 이걸 라인 설계에 씁니다.
필요 작업자 | 표준시간 ÷ 택트타임. 몇 명이 필요한지.
관측 충분성 | 몇 번 더 재야 통계적으로 믿을 만한지 알려줍니다.
⚖ 양손 작업 평가 | 왼손·오른손·한손의 시간 구성과 균형도(HBR).
ℹ 양손 균형도(HBR) — 100%에 가까울수록 두 손이 고르게 일한다는 뜻입니다. 80% 미만이면 한쪽 손이 그만큼 놀고 있으니 작업을 나눠 주는 것을 검토하세요. (한손작업은 계산에서 빠집니다.)

## Slide 22
🎬 10. 영상비교 — 숙련자와 비숙련자
두 영상을 나란히 돌려 “어디서 시간이 벌어지는지”를 눈으로 보여 줍니다. 교육 자료로 쓰기 좋습니다.
10/17
1
🎬 영상비교 메뉴를 엽니다.
2
왼쪽에 숙련자 영상, 오른쪽에 비숙련자 영상을 불러옵니다.
3
재생하면 두 영상이 같이 움직입니다. 느리게(0.5배) 돌려 보면 차이가 잘 보입니다.
4
이미 분석한 세션을 연결하면 작업 목록에서 원하는 동작으로 바로 점프할 수 있습니다.
💡 차이가 큰 동작 3개만 뽑아 교육하면 효과가 가장 큽니다. 전부 고치려 하지 마세요.

## Slide 23
📊 11. 라인분석 — 작업자별 시간 재기
작업분석이 “부품 하나의 표준시간”이라면, 라인분석은 “이 라인에서 이 사람이 실제로 몇 초 쓰나”입니다.
11/17
1
📊 라인분석에서 [+ 작업자 추가]로 작업자를 만듭니다.
2
그 작업자의 영상을 불러옵니다.
3
[⏺ 시작 마크] → 동작이 끝나면 [⏹ 종료 마크]. 표에 한 줄이 생깁니다.
4
표에서 그 줄의 부품을 고릅니다.
5
[다음 사이클 +]로 넘어가 반복합니다. 2사이클부터는 부품이 자동으로 따라옵니다.
6
작업자를 바꿔 가며 라인 전체를 잽니다.

## Slide 24
📊 11. 라인분석 — 작업자별 시간 재기
11/17
🎬
이 작업자의 영상을 고르세요
시작 마크
종료 마크
다음 사이클 +
마크 목록 🤚 LH 왼손 (4)
1
A-1001(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
2
A-1002(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
3
A-1003(CAP-ELEC) ▾
C1
LH
✋ RH 오른손
다른 손 기록 (참고용 — 지워지지 않습니다)
A-1004(FUSE) ▾
A-1005(FUSE) ▾
① 표에서 부품을 고릅니다 ② 2사이클부터 부품이 자동으로 따라옵니다
라인분석 화면 — 왼쪽에서 마크를 찍고, 오른쪽 표에 부품별로 쌓입니다.
ℹ 여기서도 🤚 LH / ✋ RH / 🖐 한손을 나눠 잴 수 있습니다. 손을 바꾸면 영상이 처음으로 돌아가고, 다른 손 기록은 아래에 참고용으로 남습니다.

## Slide 25
⚖ 12. 작업배분 — 병목 찾고 고르게 나누기
누가 바쁘고 누가 노는지 한눈에 보고, 부품을 끌어다 옮겨 균형을 맞춥니다.
12/17
📏 피치 다이어그램
작업자 1
160%
작업자 2
124%
작업자 3
118%
작업자 4
104%
100%
① 빨간 점선 = 택트타임 ② 100% 넘은 빗금 = 택트 초과 (병목)
작업배분 화면 — 야마즈미 막대와 피치 다이어그램.
피치 다이어그램 읽는 법
막대 하나가 작업자 한 명이고, 값은 그 사람의 표준시간 ÷ 택트타임입니다. 가운데 흰 세로선이 100%(택트)입니다.

## Slide 26
⚖ 12. 작업배분 — 병목 찾고 고르게 나누기
12/17
상태 | 뜻 | 해야 할 일
100% 미만 | 시간이 남음 (유휴) | 다른 사람 일을 받아올 수 있습니다.
90~100% | 거의 꽉 참 | 더 주면 위험합니다.
100% 초과 | 택트 안에 못 끝냄 = 병목 | 빗금 친 부분이 초과분입니다. 일을 덜어 주세요.
💡 목표는 모든 막대를 택트선 바로 아래에서 고르게 만드는 것입니다. 그래야 편성효율(밸런스율)이 올라갑니다.
부품 옮기기
1
바쁜 작업자의 부품 블록을 마우스로 끌어서 여유 있는 작업자에게 놓습니다.
2
빈 공간에 놓으면 새 작업자가 추가됩니다. 인원을 늘려 보고 싶을 때 쓰세요.
3
마음에 들면 [📥 편성안 내보내기]로 엑셀로 뽑습니다.

## Slide 27
🔀 13. 배치실험 — 바꾼 대로 돌려 보기
작업배분에서 바꾼 편성으로 라인을 돌리면 정말 병목이 없는지 확인합니다.
13/17
사이클타임(CT)
16.7s
병목
작업자 1
밸런스율
79%
시간당 생산
215개
⚠ 병목
작업자 1
유휴
작업자 2
유휴
작업자 3
유휴
작업자 4
※ 회색이 유휴 — 병목(빨강)의 일을 덜어 주면 전체가 빨라집니다
배치실험 화면 — 병목 작업자와 유휴시간이 표시됩니다.

## Slide 28
🔀 13. 배치실험 — 바꾼 대로 돌려 보기
13/17
보이는 것 | 뜻
사이클타임(CT) | 라인이 제품 하나를 내는 데 걸리는 시간. 가장 느린 사람이 결정합니다.
병목 표시 | CT를 결정하는 사람. 여기를 줄여야 라인이 빨라집니다.
유휴시간 | 각 사람이 기다리는 시간의 합.
밸런스율 | 전체 작업량 ÷ (CT × 인원). 높을수록 고르게 나뉘었다는 뜻.
시간당 생산 | 3600 ÷ CT.

## Slide 29
📈 14. 라인예측 — 신규 모델 미리 계산하기
AI·SMT는 부품 수로 택트가 나오지만 MI는 안 나옵니다. 그래서 쌓아 둔 표준시간으로 계산합니다.
14/17
1
📈 라인예측을 엽니다.
2
신규 모델의 부품과 수량을 넣습니다. (부품 목록에서 고르고 수량 입력)
3
가동시간과 일 생산목표를 넣으면 목표 택트타임이 역산됩니다.
4
결과로 예상 사이클타임 · 필요 인원 · 밸런스율 · 공정별 작업 순서가 나옵니다.
5
구성을 저장해 두면 다음에 다시 불러올 수 있고, 엑셀로도 뽑힙니다.
부품 구성 (BOM) 입력
부품 선택... ▾
수량
2
+ 추가
A-1001(CAP-ELEC)
×1
4.2s
A-1002(CAP-ELEC)
×2
5.2s
A-1003(CAP-ELEC)
×3
6.2s
예상 사이클타임
22.4s
필요 인원
5명
밸런스율
86%
예상 공정 편성
공정 1
A-1001 → A-1002
공정 2
A-1002 → A-1003
공정 3
A-1003 → A-1004
라인예측 화면 — 부품 구성을 넣으면 택트와 인원, 공정 편성이 나옵니다.

## Slide 30
📈 14. 라인예측 — 신규 모델 미리 계산하기
14/17
⚠ 표준시간이 저장된 부품만 계산됩니다. 빠진 부품은 화면에 따로 표시되니, 그 부품은 작업분석으로 먼저 재서 저장하세요.

## Slide 31
💾 15. 저장하고 이어서 하기
작업 도중에 저장해 두면 나중에 그대로 이어서 할 수 있습니다.
15/17
방법 | 저장되는 곳 | 언제 쓰나
💾 분석 내용 저장 (세션) | 이 컴퓨터 브라우저 안 | 같은 PC에서 이어서 할 때
↑ 파일 내보내기 (.wvas) | 원하는 폴더의 파일 | 다른 PC로 옮기거나 백업할 때
부품 ST 저장 | 부품관리 DB | 부품별 표준시간을 쌓을 때
설정 > 공유 저장소 | 네트워크 폴더 또는 사내 서버 | 같은 공장 안에서 함께 쌓을 때
설정 > 공유 저장소 > 📊 구글 시트 | 구글 스프레드시트 | 떨어진 지역끼리 나눠 쌓을 때 (인터넷 필요)
💡 여러 사람이 나눠서 측정할 때는 설정에서 공유 폴더(또는 서버)를 등록해 두세요. 프로그램을 켤 때마다 자동으로 서로의 데이터를 합칩니다. 심양·비나처럼 멀리 떨어진 곳끼리 나눌 때만 구글 시트를 쓰며, 구글이 막힌 곳에서는 프로그램이 알아서 건너뜁니다.

## Slide 32
🩺 16. 문제가 생겼을 때
거의 모든 문제는 아래 네 가지 중 하나입니다.
16/17
증상 | 원인 | 해결
부품·표준시간이 싹 없어졌다 | 주소(포트)가 밀렸습니다. 데이터는 지워지지 않았습니다. | 검은 창과 PIE 창을 전부 닫고 다시 실행하세요. 빨간 경고 띠의 [표준 주소로 열기]를 눌러도 됩니다.
실행했는데 화면이 안 뜬다 | 브라우저 창이 뒤에 숨었습니다. | 브라우저에서 http://127.0.0.1:8791/PIE.html을 직접 열어 보세요.
자세(Pose) 비교가 안 된다 | mediapipe 폴더가 빠졌거나, 파일을 더블클릭해서 열었습니다. | 반드시 PIE 실행.bat로 실행하고, 폴더를 통째로 복사했는지 확인하세요.
영상이 안 열린다 | 브라우저가 지원하지 않는 코덱입니다. | MP4(H.264) 형식으로 변환해 보세요.
저장·불러오기 버튼이 안 보인다 | Chrome/Edge가 아닙니다. | Chrome 또는 Edge로 여세요.
⚠
평소와 다른 주소로 열렸습니다 — 저장된 부품·표준시간이 보이지 않습니다
브라우저는 데이터를 주소별로 따로 보관합니다. (데이터가 지워진 것은 아닙니다)
표준 주소로 열기
※ 이 띠가 보이면 버튼을 누르거나, 창을 모두 닫고 다시 실행하세요
주소가 밀렸을 때 화면 맨 위에 뜨는 경고 띠
ℹ 그래도 안 되면 담당자에게 증상 + 화면 사진을 보내 주세요. lovekhl83@gmail.com

## Slide 33
📖 17. 용어 사전
현장에서 자주 나오는 말만 모았습니다.
17/17
용어 | 쉬운 설명
택트타임(T/T) | 제품 하나를 몇 초마다 내야 하는지. 가동시간 ÷ 생산목표
사이클타임(CT) | 실제로 하나를 내는 데 걸리는 시간. 가장 느린 사람이 결정합니다.
표준시간(ST) | 누가 해도 이 정도 걸린다고 정한 시간. 측정시간 × 레이팅 × (1+여유율)
레이팅 | 찍힌 사람의 속도가 보통 대비 몇 %인가
여유율 | 피로·화장실 등으로 더해 주는 비율
정미작업 | 제품 가치를 만드는 꼭 필요한 작업
부수작업 | 당장 필요하지만 없애면 좋은 작업
낭비 | 없애야 할 작업 (대기·찾기·재작업)
밸런스율 | 작업이 얼마나 고르게 나뉘었는가. 높을수록 좋음
병목 | 가장 오래 걸려 라인 속도를 결정하는 지점
HBR(양손 균형도) | 왼손과 오른손이 얼마나 고르게 일하는가
MI 공정 | 사람이 손으로 부품을 꽂는 공정
BOM | 그 모델에 들어가는 부품 목록표